Gorzyce, dn.06.04.2012r

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na zakup pieców konwekcyjnych z naparowaniem wg.poniższej specyfikacji

Prosimy o wypisanie załączonego druku i odesłanie faksem na numer (32) 4511 703 wew. 310 lub 332  lub emailem na adres: dps@gorzyce.pl   do dnia 13.04.2012r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Skórzańska nr tel. (32) 4511 703 wew.351

Piec konwekcyjny z naparowaniem i sondą termiczną PK-6 - 6 x GN1/1

Wszechstronne urządzenie, umożliwiające prowadzenie procesu obróbki termicznej w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, gwarantuje doskonałe rezultaty we wszystkich rodzajach obróbki termicznej.
Optymalny przepływ powietrza dzięki odpowiednio wyprofilowanym łopatkom wentylatora z autorewersem, gwarantujący równomierny rozkład temperatur w komorze, funkcja naparowania oraz sonda pomiarowa, precyzyjnie kontrolująca temperaturę wewnątrz potraw, pozwalają na perfekcyjną obróbkę mięs, drobiu, ryb czy warzyw. Przy zachowaniu wszelkich walorów smakowych potraw, można w nich prowadzić jednocześnie obróbkę różnych potraw, bez obawy o przenikanie zapachów na poszczególnych poziomach.

Umożliwia:

- pieczenie,

- smażenie,

- grillowanie,

- gotowanie w parze,

- duszenie,

- blanszowanie,

- rozmrażanie,

- regenerację.

Dane techniczne:

- moc: 7,2 kW,

- napięcie zasilania: NPE 230/400V 50 Hz,

- stopień ochrony: IP 22,

- regulacja temperatury w zakresie: 50-250ºC,

- wymiary: 750 x 803 x 700 mm,

- pojemność 6 x GN1/1,

oświetlenie komory.

Piec konwekcyjny z naparowaniem PK-10 - 10 x GN1/1

Wszechstronne urządzenie, umożliwiające prowadzenie procesu obróbki termicznej w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, gwarantuje doskonałe rezultaty we wszystkich rodzajach obróbki termicznej.
Optymalny przepływ powietrza dzięki odpowiednio wyprofilowanym łopatkom wentylatora z autorewersem, gwarantujący równomierny rozkład temperatur w komorze, funkcja naparowania oraz sonda pomiarowa, precyzyjnie kontrolująca temperaturę wewnątrz potraw, pozwalają na perfekcyjną obróbkę mięs, drobiu, ryb czy warzyw. Przy zachowaniu wszelkich walorów smakowych potraw, można w nich prowadzić jednocześnie obróbkę różnych potraw, bez obawy o przenikanie zapachów na poszczególnych poziomach.

Umożliwia:

- pieczenie,

- smażenie,

- grillowanie,

- gotowanie w parze,

- duszenie,

- blanszowanie,

- rozmrażanie,

- regenerację.

Dane techniczne:

- moc: 10,8 kW,

- napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50 Hz,

- stopień ochrony: IP 22,

- regulacja temperatury w zakresie: 50-250ºC,

- wymiary: 750 x 803 x 980 mm,

- pojemność: 10 x GN1/1,

oświetlenie komory.

dnia......................................

.................................................................

NAZWA  OFERENTA

................................................................

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im.Papieża Jana Pawła II

ul.Bogumińska 22

44 – 350 Gorzyce

Niniejszym oferujemy sprzedaż pieców konwekcyjnych z naparowaniem  typu:

PK- 6-6 x GN 1/1 w cenie brutto za 1 sztukę - .............................................................

PK- 10-10 x GN 1/1 w cenie brutto za 1 sztukę - ..........................................................

Podstawa pod piec PK 6 w cenie za 1 sztukę - ..............................................................

Podstawa pod piec PK 10 w cenie za 1 sztukę - .............................................................

Koszt dostawy - .........................................................

..............................................

/PODPIS I PIECZĘĆ/