Dom Pomocy Społecznej 			           Gorzyce, dnia.30.10.2013 r.

im. Papieża Jana Pawła II

ul.Bogumińska 22

44-350 Gorzyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu na budynku pralni w  Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach.

Ogólny zakres robót.

1. Roboty rozbiórkowe:

-    demontaż uszkodzonego pokrycia dachowego, orynnowania i obróbek blacharskich,

-    demontaż izolacji, deskowania, ocieplenia, obudowy z płyt kartonowo-gipsowych,

-     utylizacja materiałów z rozbiórki,

-     roboty towarzyszące.

2. Roboty remontowe obejmujące powierzchnię zdemontowaną:

- przygotowanie i impregnacja nowych elementów drewnianych,

- montaż elementów drewnianych,

- montaż izolacji paroprzepuszczalnej, pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

- zabudowanie rynien i rur spustowych,

- malowanie środkiem dekoracyjno-konserwującym,

- wymiana instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie w obrębie pomieszczenia na poddaszu,

- wykonanie ocieplenia połaci dachowej oraz izolacji przeciwwilgociowej,

- obudowanie dachu od spodu płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi GKF na ruszcie metalowym, malowanie pomieszczenia,

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z projektem.

Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

Prosimy o złożenie oferty cenowej w oparciu o wizję lokalną.

W przypadku zainteresowania wykonastwem zadania prosimy o złożenie oferty w sekretariacie lub na adres emailowy dps@gorzyce.pl do dnia 15.11.2013 r., godz. 15.00

Oferent we własnym zakresie i na własny koszt, po uzgodnieniu z Zamawiającym winien zapoznać się z zakresem prac.

Oferta winna zawierać:

- szczegółowy opis zastosowanych materiałów wraz z atestami oraz sposób wykonania prac,

- termin wykonania i cenę ryczałtową  obejmującą całość prac – należy podać cenę netto i brutto,

- termin związania z ofertą.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

……………..dnia………………………

…………………………….

/nazwa oferenta/

…………………………….

Dom Pomocy Społecznej

im.Papieża Jana Pawła II

ul.Bogumińska 22

44-350  Gorzyce

OFERTA

Niniejszym oferujemy wykonanie remontu dachu na budynku pralni w  DPS

Gorzyce ul. Bogumińska 22 z zakresem robót zgodnym z zapytaniem ofertowym,

projektem oraz wizją na przewidzianym do remontu obiekcie

w kwocie netto                     =………....................………………. zł

tj. w kwocie brutto (z VAT) =..........................................................zł.

Słownie :……………………………………..………..........….zł (brutto)

Materiały przewidziane do zabudowania:

….......................................................................................

….......................................................................................

….......................................................................................

….......................................................................................

Powyższe prace wykonamy do dnia ...........................

Gwarancja 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

Termin związania z ofertą ..........................................